| Fallviktsmätning NCC-ytor |
| --- |
| Malmö 2003-10-13 SCANDIACONSULT SVERIGE AB Region RST Peter Ekdahl, uppdragsledare | Karoline Wiklund |
| 742408-00 Antal sidor: 27 Antal bilagor: 1 |

Innehållsförteckning

1	Uppdrag	3

2	Organisation	3

2.1	SCC med underkonsulter	3

3	Beskrivning av objekten	4

3.1	Stöningsberget – Umeå	4

3.2	Godsterminalen – Luleå	4

3.3	Kappa – Piteå	4

3.4	SCA –Piteå	5

3.4.1	SCA Salviacim	5

3.4.2	SCA Densiphalt	5

3.4.3	SCA Yta 3	5

4	Genomförande	5

4.1	Fallviktsmätning	5

4.2	Analys	5

5	Resultat	7

5.1	Stöningsberget	7

5.1.1	Undergrundsmodul och SCI	7

5.1.2	Ytmodul	8

5.1.3	E-moduler	9

5.2	Godsterminalen – Luleå	10

5.2.1	Undergrundsmodul och SCI	10

5.2.2	Ytmodul	12

5.2.3	E-moduler	13

5.3	Kappa – Piteå	14

5.3.1	Undergrundsmodul och SCI	14

5.3.2	Ytmoduler	15

5.3.3	E-moduler	17

5.4	SCA	19

5.4.1	Undergrundsmodul och SCI	19

5.4.2	Ytmodul	20

5.4.3	E-moduler	22

Bilagor

- Planer för fallviktsmätning

# Uppdrag

Scandiaconsult Sverige AB, RST Sweden, fick i september 2003 uppdraget att fallviktsmäta ytorna Stöningsberget i Umeå, Godsterminalen i Luleå, Kappa i Piteå och SCA, för att sedan göra en analys av fallviktsdata i form av E-modulberäkning och enkla bärighetsmått.

Mätmetodiken och de olika mätutrustningarna beskrivs längre fram i kapitlet ”Genomförande”.

# Organisation

För Scandiaconsults räkning har olika personer involverats i projektets olika skeden. Ansvariga för respektive område listas nedan:

## SCC med underkonsulter

Uppdragsledare	Peter Ekdahl

Fallvikt	Fält: Dynatest Analys: Karoline Wiklund

# Beskrivning av objekten

## Stöningsberget – Umeå

Uppbyggnad för Stöningsberget 1H:

| mm | Material |
| --- | --- |
| 40 | EMMJOG 11 Nymix 50 |
| 90 | Viacomac 32 Nymix 630 |
| 60 | Bärlager 0-30 |
| 120 | Förstärkningslager 0-80 |
| 400-500 | Naturgrus |

Uppbyggnad för Stöningsberget 1V:

| mm | Material |
| --- | --- |
| 40 | EMMJOG 11 Nymix 50 |
| 80 | Viacomac 32 Nymix 630 |
| 60 | Bärlager 0-30 |
| 120 | Förstärkningslager 0-80 |
| 400-500 | Naturgrus |

## Godsterminalen – Luleå

Uppbyggnad för Godsterminalen – Luleå

| mm | Material |
| --- | --- |
| 40 | ABb 22 70/100 NBS |
| 100 | Viacomac 32 Nymix 630 |
| 100 | Viacomac 32 Nymix 630 |
| 110 | Förstärkningslager av krossat berg 0-70 |
| 1100 | Osorterad hyttsten |

## Kappa – Piteå

| mm | Material |
| --- | --- |
| 40 | Viacotop 11 160/220 |
| 80 | Viacobase 32 160/220 |
| 500 | Obundet bär- och förstärkningslager |

## SCA –Piteå

### SCA Salviacim

| mm | Material |
| --- | --- |
| 35 | Salviacim 11 |
| 44 | AG 22 160/220 4,2 % |
| 500 | Obundet bär- och förstärkningslager |

### SCA Densiphalt

| mm | Material |
| --- | --- |
| 36 | Densiphalt 11 |
| 44 | AG 22 160/220 4,2 % |
| 500 | Obundet bär- och förstärkningslager |

### SCA Yta 3

| mm | Material |
| --- | --- |
| 36 | Viacotop 11 160/220 |
| 44 | AG 22 160/220 4,2 % |
| 500 | Obundet bär- och förstärkningslager |

# Genomförande

## Fallviktsmätning

Vid fallviktsmätningen har använts en fallviktsdeflektometer Dynatest 8000. Mätning utfördes enligt uppgjorda planer, se Bilaga 1. Mätningen gjordes med tre belastningar på ca 700 kPa. Använda geofonavstånd var 0, 200, 300, 450, 600, 750, 900, 1200, 1500 och 1800 mm.

Mätningen har utförts enligt Vägverkets metodbeskrivning 112:1998. Mätning har utförts av Dynatest Denmark A/S och beräkning har utförts av Scandiaconsult Sverige AB.

## Analys

E-moduler har beräknats med Vägverkets program PMS Objekt. Indata till PMS Objekt utgörs av givna lagertjocklekar och temperatur från fallviktsmätning. PMS Objekt kräver tre lagertjocklekar som representerar bundna lagret (asfalt och bundet bärlager), obundna lagret (bär- och förstärkningslager) samt terrassen, därför antogs  i sammanhanget relevanta tjocklekar där det ej fanns uppgifter om sådana från beställaren. E-modulerna redovisas för dessa tre lager i den ordning de har beskrivits ovan. E-modulen för det bundna lagret har temperaturkorrigerats till 10° C.

Utifrån fallsviktsdata har även enkla bärighetsmått beräknats enligt Vägverkets metodbeskrivning 114:2000 ”Bearbetning av deflektionsmätdata, erhållna vid provbelastning av väg med FWD-apparat”. Mått som beräknats är

- Ytmodul - beskriver hela konstruktionens styvhet

- Uppskattad undergrundsmodul

- SCI – Surface Curvature Index - ett relativt jämförelsemått på styvheten för den övre delen av konstruktionen

# Resultat

## Stöningsberget

### Undergrundsmodul och SCI

### Ytmodul

### E-moduler

## Godsterminalen – Luleå

### Undergrundsmodul och SCI

### Ytmodul

### E-moduler

## Kappa – Piteå

### Undergrundsmodul och SCI

### Ytmoduler

### E-moduler

## SCA

### Undergrundsmodul och SCI

### Ytmodul

### E-moduler

Bilaga 1 Planer för fallviktsmätning

Stöningsberget – Umeå

Godsterminalen – Luleå

Kappa – Piteå

SCA

# Text boxes

höger

vänster

Sektion

0/357 – 0/498

Sektion

0/008 – 0/801

E4

Stöningsberget

SCA Yta 3